## Slide 1: CAD model modulárneho poľnohospodárskeho systému

## Slide 2: CAD model modulárneho poľnohospodárskeho systému
Autor: Adam Süttő, IV.S

## Slide 3: Úvod-ako to prebiehalo
Spoznanie konceptu modulárneho systému NEXAT
Zhromaždenie informácií o tomto koncepte, lokalizácia nedostatkov
Hľadanie základu pre vlastný návrh
Rozvrhnutie komponentov a modulov
3D CAD modelovanie
Vypracovanie cenového porovnania môjho systému a klasických poľnohospodárskych strojov

## Slide 4: NEXAT-koncept pre farmu budúcnosti
Hlavná myšlienka postavená na nosiči výmenných modulov
Jeden nosič vie obrobiť pôdu od prípravy pred výsadbou až po zber úrody
Redukcia duplicitných/nepotrebných komponentov a z toho vyplývajúca redukcia prevádzkovej ceny

## Slide 5: Nedostatky NEXAT-u a ich riešenie
Nedostatky:
  Vysoko neštandardné riešenia
  Vysoký podiel dielov pochádzajúcich zo zakázkovej výroby
  Priveľké prepravné rozmery
  Problémy s kopcovitým terénom
  Obstarávacia cena
Riešenia:
  Použitie čo najväčšieho podielu „Off-the-Shelf“ dielov
  Nahradenie nezávislého pohonu každého kolesa/pásu klasickým centralizovaným pohonom
  Zjednodušenie celého konceptu
  Výber kompaktnejšieho prevedenia

## Slide 6: Inšpirácie pre novú platformu systému
  Stroje do 7,5t
  Zástupcovia: -Lindner Unitrac, -Hako Multicar
  Výhody: -kompaktné, -lacné, -vysoká obratnosť
  Nevýhody: -nevhodné pre ťažšie poľné práce, -primalé pre kombajnový modul
Stroje nad 7,5t
Zástupcovia: -Holmer Terra Variant
Výhody: -rozumná veľkosť, konkurencieschopná cena, -schopnosť výkonu ťažkých poľných prác
Nevýhody: -horšia obratnosť
Prieskum trhu so strojmi podobnej koncepcie ukázal dve dominantné prevedenia:

## Slide 7: Výber varianty riešenia a komponentov
Na základe nutnosti aby systém bol schopný vykonávať všetky poľné práce som vybral variant nad 7,5 tony, nosič bude technickými riešeniami podobný Holmeru Terra Variant
Max. rozmery nosiča: 10m x 3,5m x 4,3m; max rozmery modulu 6m x 3,5m x 2,3m
Výber komponentov: -motor Volvo Penta TAD1383VE Stage V 345kW,
-prevodovka ZF Eccom 5.5,
-axiálny piestikový hydrogenerátor s variabilným objemom Bosch Rexroth A15VLO 210
-pneumatiky BKT Agrimax RT600 800/65 R32

## Slide 8: 3D modelovanie-podvozok nosiča
Všetky 3D modely boli zhotovené pomocou CAD programu Solidworks
Ako 1. som namodeloval nosič po jednotlivých komponentoch
Vzhľadom na rozsah projektu a nedostatok voľného času (ide o voľnočasový projekt) niektoré komponenty sú zjednodušené

## Slide 9: 3D modelovanie-nosič
Model má sklopný volant, otváraciu kapotu a dvere na kabíne, funkčné riadenie všetkých 4 kolies
Reálny stroj by mal pohon všetkých kolies, výkon motora 345kW s krútiacim momentom 2300Nm, rozsah rýchlosti od -30km/h do 50km/h v možnosťou radenia v ťahu (hydro-CVT prevodovka), nádrž na naftu má objem 500l

## Slide 10: 3D modelovanie-kombajnový modul
Kvôli priestorovým obmedzeniam bolo vybraté dvojrotorové prevedenie mlátiaceho ústrojia, ktoré je detailne namodelované
Mlátacie rotory majú priemer 525mm a dĺžku 2,8m
Mlátiaca plocha: 3m2
Oddeľovacia plocha: 6m2
Plocha čistiacich sít: 5m2
Kapacita zásobníka: 6000l

## Slide 11: 3D modelovanie-kombajnový modul
Modul má sekundárnu kabínu pre riadenie stroja v kombajnovom móde (iba na poli), prístup do kabíny je zozadu cez integrovanú chodbu
Bočné vrchné panely sú odklopné pre prístup dovnútra počas údržby
Bočné spodné panely skrývajú parkovacie podpery-modul sa na nich „postaví“ pre odpojenie od nosiča
Priepustnosť kombajnu je 40t/h, kapacita zásobníku je 6000l

## Slide 12: 3D modelovanie-sejačkový modul
Sejačkový modul je vybavený siacimi jednotkami ako pre siatie s vysokou hustotou pre klasické obilniny ako pšenica a jačmeň, tak aj precízne siatie pre plodiny ako kukurica či slnečnica
Modul má 2-komorový zásobník s objemom 4000l+2000l s možnosťou prepojenia komôr, kvôli výške v ktorej je horný kryt má modul aj zadnú násypku
Lišty so siacimi jednotkami majú celkový záber 6m, sú umiestnené medzi kolesami nosiča pre kompaktnosť, skladajú sa smerom hore

## Slide 13: 3D modelovanie-výsledný model

## Slide 14: Cenové porovnanie
Môj systém
Nosič: 320 000 EUR
Kombajnový modul: 150 000 EUR
Sejačkový modul: 190 000 EUR
Sekundárny traktor: 150 000 EUR
Tradičné poľnohos. stroje
Hlavný traktor: 310 000 EUR
Kombajn: 350 000 EUR
Sejačky: 190 000 EUR
Vypracoval som krátke porovnanie obstarávacích cien môjho systému a tradičnej techniky, nakoľko redukcia ceny ako prevádzkovej, tak obstarávaciej bola jedným z cieľov projektu
Cena môjho systému je odhadnutá na základe ceny dielov a vzorovými Holmer Terra Variant, Claas Trion 750 a sejačkou KUHN BTR pomocou ChatuGPT*
Stroje zastupujúce tradičnú techniku boli vybrané podľa podobných parametrov
Rozdiel: O 40 000 EUR je lacnejší môj systém aj napriek druhému traktoru (nie nutná kúpa, možnosť prenájmu, vtedy rozdiel je 190 000 EUR)
*ChatGPT, respektíve ekvivalentné modely AI boli použité len na zostavenie cenového odhadu môjho systému, žiadna iná časť práce nie je vytvorená pomocou AI.

## Slide 15: Ďakujem za pozornosť

## Slide 16: Zdroje:
https://www.kuhn.com/en/crop/seed-drills/integrated-seed-drills/integrated-air-seed-drills/btf-btfr
https://www.volvopenta.com/industrial/industrial-engines/off-road-engine-range/d13-eu-stage-v/
https://www.nexat.de/en/
https://www.holmer-maschinenbau.com/