## Slide 1: STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA KOMENSKÉHO 2, KOŠICE
DRIFTOVACIA TROJKOLKA
Dominik TOMAŠIAK
2021/2022
IV.A

## Slide 2: CIEĽ PRÁCE
využitie CAD systému pri návrhu a dimenzovaní driftovacej trojkolky
výroba driftovacej trojkolky v domácej hobby dielni

## Slide 3: DRIFT TRIKY
trojkolky so zadnými kolesami s nízkou trakciou a s povrchom z tvrdého plastu
navrhnuté tak, aby driftovali zámerne iniciovaním straty priľnavosti zadných kolies a protismerným riadením pri prejazde zákrutami
Druhy trojkoliek:
- bez pohonu
- s pohonom

## Slide 4: KONCEPCIA DRIFTOVACEJ TROJKOLKY
po diskusiách s kamarátmi aj zo zahraničia bolo rozhodnuté, že driftovacia trojkolka bude s pohonom benzínovým motorom, s oceľovým rámom, ohýbaným a zváraným z normalizovaných profilov
s rozmermi rámu prispôsobenými na mieru jazdca
pre zníženie nákladov budú použité aj hotové súčiastky určené pre motokáry

## Slide 5: RÁMOVA KONŠTRUKCIA TROJKOLKY
zvarok z konštrukčnej ocele 11 353
rúrky kruhového prierezu Ø 42,4 – 4000 mm a Ø 33,7 – 2000 mm
6 ks privarovacích kolien DN 32 – 42,4mm – 5/4“
2 ks profilu U 50 x 60 x 5 - 180 mm

## Slide 6: ANALÝZA RÁMOVEJ KONŠRUKCIE
po nastavení pevných a kĺzavých väzieb bolo zadefinované zaťaženie
v mieste sedadla pre jazdca cca 1200 N, v mieste uloženia motora cca 250 N a v mieste uloženia nôh na každej strane po 200 N
analýzou bolo zistené, že pri modelovaní boli nesprávne zadefinované spoje rúrok v jednej z opierok pre nohy
konštrukcia bola v mieste chyby upravená

## Slide 7
MODEL DRIFTOVACEJ TROJKOLKY

## Slide 8: RÁMOVA KONŠTRUKCIA
vytvorená z normalizovaných rúrok kruhového prierezu ohýbaním a zváraním
kútové zvary boli vyhotovené CO2 zváračkou GORILLA

## Slide 9: UCHYTENIE KOLIES A SEDADLA

## Slide 10: MOTOR
benzínový určený napr. pre motokáry
s pohonom 7HP
otáčkami 1800 min -1
objemom 196 cm3

## Slide 11: VYROBENÁ DRIFTOVACIA TROJKOLKA

## Slide 12: ZÁVERY PRÁCE
v CAD systéme navrhnutá a v domácej hobby dielni vyrobená driftovacia trojkolka s pohonom
  benzínovým motorom 7HP s otáčkami 1800 min-1 a objemom 196 cm3
s rozmermi 1230 x 2000 x 800 mm
cena porovnateľnej trojkolky je cca 1800 €
náklady na doma vyrobenú driftovaciu trojkolku boli cca 855 € + vlastná práca, ale získané skúsenosti na NEZAPLATENIE

## Slide 13: ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ