## Slide 1: Overenie dokončovacích rezných podmienok pre čelnú valcovú frézu zo strojníckych tabuliek na BF20 Vario
Michal Zbudila

## Slide 2: Úvod
Zameraním práce je overovanie dokončovacích rezných podmienok pre čelnú valcovú frézu BF20 Vario. Následné vytvorenie kontúry (dráhy) po ktorej sa pohybuje nástroj a kontrola obrobených povrchov materiálu. Meraná drsnosť je Ra 3,2 a Ra 6,3.

## Slide 3: Cieľ práce
Cieľ práce je krátko sformulovať teóriu frézovania a následne overiť dokončovacie rezné podmienky čelnej valcovej frézy BF20 Vario.
Pre overenie je dôležité si vytvoriť kontúry v programe AutoCAD a prenesenie programu do systému vŕtačko-frézovačky, Remote.
Overenie spočíva v tom, že nástroj ofrézuje plochu materiálov a prebehne na nich kontrola drsnosti.

## Slide 4: Teória frézovania
Frézovanie je mechanické trieskové obrábanie rovinných a tvarových plôch, pomocou nástroja frézy a stroja frézovačky.
Hlavný rezný pohyb je rotačný, ktorý vykonáva nástroj. Je to pohyb rotačný. Vedľajší rezný pohyb vykonáva obrobok, ktorý je upnutý na posuvnom stole frézovačky.

## Slide 5: Drsnosť povrchu
Drsnosť povrchu predstavuje akosť obrábaného povrchu, výška nerovností reálnej plochy vzhľadom k ideálne hladkej a dokonalej ploche.
Drsnosť povrchu je súhrnom nerovností povrchu s relatívne malými vzdialenosťami, ktoré zvyčajne obsahujú nerovnosti a ktoré vznikajú dôsledkom zvolenej výrobnej metódy, alebo iných vplyvov.

## Slide 6: Kontrola drsnosti
Pri kontrole drsnosti povrchu využívame metódy, ktoré možno zaradiť do kategórií kvalitatívne a kvantitatívne. Namerané hodnoty sa vyhodnocujú v hodnotách drsnosti Ra alebo Rz.
1. obrázok: kvalitatívna metóda – vzorkovnica drsnosti
2. obrázok: kvantitatívna metóda – optický drsnomer

## Slide 7: Plánovanie mojej práce a realizácia
Narezanie materiálu
Odihlenie materiálu
Vyčistenie pracovného priestoru
Zmeranie obrobku
Zistenie informácií o materiáli
Stanovenie rezných podmienok
Vytvorenie kontúr v programe AutoCAD
Prenesenie programu do softvéru Remote
Obrobenie povrchu
Meranie (overenie rezných podmienok) a kontrola materiálov

## Slide 8: Materiál a nástroj
Mojim materiálom je konštrukčná oceľ S235JR, nakoľko je to jediná oceľ, ktorá zodpovedala všetkým požiadavkám na vytvorenie čo najpresnejšej akosti povrchu.
Nástroj vybraný na obrobenie materiálu je 6-zubá čelná valcová fréa.

## Slide 9: Práca
Nakreslenie kontúr v programe AutoCAD a následné prenesenie do softvéru Remote.
Upravenie kontúr v AutoCADe na jednu hlavnú a to stredovú kontúru, po ktorej sa pohybuje nástroj.

## Slide 10: Nastavenie podmienok
Napolohovanie a upnutie zveráku na polohu, aká vyhovuje, aby sa mohla súčiastka upnúť do roviny a nástroj napolohovať.

## Slide 11: Napolohovanie nástroja
Nástroj sme museli napolohovať najskôr ručne, aby sme sa dostali z nulového bodu na bod, kde sme mohli už obrábanie zrealizovať. (Tretí obrázok: názorná ukážka už spusteného programu)

## Slide 12: Upnutie materiálu
Upnutie materiálu bolo dôležité upnúť čo najpresnejšie, nakoľko ak by sme materiál vyosili, drsnosť povrchu by nesúhlasila s požadovanou.

## Slide 13: Nastavenie systému
Po vykonaní všetkých skúšok, upnutia nástroja a upnutia materiálu do zveráku bolo možné pokročiť k zadaniu vypočítaných hodnôt do systému Remote a spusteniu vŕtačko-frézovačky BF20 Vario.

## Slide 14: Spustenie
Po napolohovaní nulového bodu sme sa mohli posunúť k zapnutiu programu.
Zistili sme, že všetko ide podľa našich predstáv, čo znamenalo, že sme mohli postupovať podľa plánu.

## Slide 15: Ukončenie programu a pripravenie kontroly
Po obrobení všetkých kusov sa fréza musela vypnúť a súčiastky vyčistiť a odihliť pre kontrolu drsnosti povrchu.
V obrázkoch sú znázornené obrobky po príprave na kontrolu a sú označené drsnosťou Ra podľa vzoriek drsnosti (Ra 3,2 a Ra 6,3).

## Slide 16: Kontrola
Po ukončení práce a zhotovení dokončovacích plôch na šiestich kusoch sa uskutočnila ich kontrola.
Vizuálna kontrola mikroskopom na meranie drsnosti povrchu a mechanická kontrola pomocou digitálneho drsnomeru zapožičaného vo firme LKW Komponenten s.r.o.

## Slide 17: Kontrola Ra 3,2
Vizuálna kontrola drsnosti cez mikroskop na meranie drsnosti povrchov
Kontrolný protokol merania drsnosti digitálnym drsnomerom.

## Slide 18: Kontrola Ra 6,3
Vizuálna kontrola drsnosti cez mikroskop na meranie drsnosti povrchov
Kontrolný protokol merania drsnosti digitálnym drsnomerom.

## Slide 19: Záver
Touto prácou som nadobudol nové schopnosti v oblasti technológie obrábania a taktiež v oblasti kontroly drsnosti povrchu nakoľko bola praktická časť zameraná z veľkej časti na kontrolu drsnosti.

## Slide 20
Ďakujem za pozornosť.